锤式破碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的，常被用来破碎坚硬的矿石物料。在不同的艰难工作环境下，难免会出现一些小故障。为此，河南红星矿山机器有限公司的技术人员根据历年的生产维修经验与客户的交流探讨，总结出了锤式破碎机的日常故障与排除方法，供大家参。

一、机器震动

原因：更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求；锤头折断，转子失衡；销轴变曲、折断；三角盘或园盘裂缝；地脚螺栓松动。

解决方法：卸下锤头、按重量选择锤头，使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等，即静平衡达到要求；更换锤头；更换销轴；电焊修补或更换；紧固地脚螺栓。

二、产量减少

原因：筛条缝隙被堵塞；加料不均匀。冲击式破碎机厂家生产的系列洗砂机，洗沙机，制沙设备等制砂设备，价格合理、性能可靠，是人工制砂首选设备。

解决方法：停车，清理筛条缝隙中的堵塞物；调整加料机构。

三、出料粒度过大

原因：锤头磨损过大；筛条断裂。

解决方法：更换锤头；更换筛条。

四、机器内部产生敲击声

原因：非破碎物进入机器内部；衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；锤或其它零件断裂。

解决方法：停止工作，清理破碎腔；检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；更换断裂零件。

五、弹性联轴节产生敲击声

原因：销轴松动；弹性圈磨损；

解决方法：停止工作，并拧紧销轴螺母；更换弹性圈。

六、轴承过热

原因：润滑脂不足；润滑脂过多；润滑脂污秽变质；轴承损坏。

解决方法：加注适量润滑脂；轴承内润脂应为其空间容积的50%；清洗轴承；更换润滑脂；更换轴承。